Din partea stângă aveți un indicator de înclinare, care arată, în funcție de butonul apăsat alături de acesta, diferite stări de încărcare sau procentaj, tensiunea bateriei, cu alte cuvinte starea încărcării sale.

Butoanele de lângă afișaj: 
„tensiunea bateriei“ - starea procentuală a tensiunii bateriei 
„12A ieșire“ - Presupun că acest lucru va fi curentul absorbit de curentul de sarcină în „A“ (nu trebuie să depășească 12 A) 
„taxa ( de la rețea) 12A“ - valoarea curentă încărcarea bateriei de la încărcător (12 a max) 
„taxa de 3A (solară)“ - curentul de încărcare a bateriei de la un panou fotovoltaic (3 a max)

"Output 1" - circuitul de ieșire () # 1 
"Output 2" - ieșire (perimetrul) 2 
LED (verde) indică comutarea circuitului 
cheii sub un anumit LED marcat "pornit" activează circuitul, în timp ce "off" - off.

LED (verde) „rețea (220V)“ - este alimentat de la o rețea externă de 230 V 
LED (verde) „taxa“ - probabil activat atunci când rulează orice încărcare a bateriei, sau (nu știu, trebuie să verificați) accu are nevoie de încărcare

Butonul "Leds on / off" - pornește / oprește ... bine, ce? Trebuie să verificați. Probabil LED-urile discutate aici, dar se poate referi, de asemenea, la unele iluminat în remorcă. Nu aveam o astfel de remorcă, așa că descriu doar ceea ce văd.

Fotografia 2

"întrerupere / oprire" - principală pornire / oprire a sursei de alimentare a remorcii. 
„Siguranțe alimentare“ - siguranță fuzibilă (sticlă) pentru circuitul de alimentare (4 O valoare) 
„siguranța acumulatorului caravan“ - disjunctor baterie, 15 O valoare 
„1 siguranțe de ieșire“ - disjunctor 12 V, circuitul 1 (valoarea 7.5 A) 
"siguranța de ieșire 2" - siguranța circuitului de 12 V, circuitul nr. 2 (7,5 A)

Pentru ca toate lucrurile din remorcă să funcționeze, circuitele 1 și 2 trebuie să fie pornite (sau în funcție de nevoile dvs.)

Ceea ce este alimentat cu energie de la circuitele individuale, trebuie să vă verificați singur. 
Porniți circuitul 1 și verificați ce funcționează și ce nu funcționează. După verificare, opriți acest circuit și porniți circuitul 2 și verificați din nou ce nu funcționează și ce funcționează. 
Este vorba de iluminarea interioară, vestibulul, pompa de apă, pompa de toaletă, un fel de suflante dacă aveți etc.

Sper că va fi mai ușor acum.

Utilizatorul Kristofer editat acest post 28 iulie 2015 - 19:34